附件1

国家级海洋牧场示范区创建基本条件

一、选址科学合理

所在海域原则上应是重要渔业水域，非水生生物自然保护区和水产种质资源保护区的核心区，符合生态红线相关管理要求；对渔业生态环境和渔业资源养护具有重要作用，具有区域特色和较强代表性；有明确的建设规划和发展目标；符合国家和地方海洋功能区划及渔业发展规划，与水利、海上开采、航道、港区、锚地、通航密集区、倾废区、海底管线及其他海洋工程设施和国防用海等不相冲突。

二、自然条件适宜

所在海域具备相应的地质水文、生物资源以及周边环境等条件。海底地形坡度平缓或平坦，水深在6米以上且不超过100米，海底地质稳定，海底表面具备一定的承载力；水体交换通畅，流速宜小于1.5米/秒，淤泥厚度不宜超过0.6米；具有水生生物集聚、栖息、生长和繁育的环境；海水水质符合二类以上海水水质标准（无机氮、磷酸盐除外），海底沉积物符合一类海洋沉积物质量标准。

三、功能定位明确

示范区应以修复和优化海洋渔业资源和水域生态环境为主要目标，通过示范区建设，能够改善区域渔业资源衰退和海底荒漠化问题，使海域渔业生态环境与生产处于良好的平衡状态；能够吸纳或促进渔民就业，使渔区经济发展和社会稳定相互促进。配套的捕捞生产、休闲渔业等相关产业，不影响海洋牧场主体功能。

四、工作基础较好

示范区海域面积原则上不低于3平方公里，使用权属明确或符合海洋功能区划；已建成的人工鱼礁规模原则上不少于3万空方，礁体位置明确，并绘有礁型和礁体平面布局示意图。具有专业科研院所（校）作为长期技术依托单位。常态化开展底播或增殖放流，采捕作业方式科学合理，经济效益、生态效益和社会效益比较显著。示范区吸纳一定数量转产转业渔民参与海洋牧场管护，周边捕捞渔民合法权益得到保障。

五、管理规范有序

示范区建设主体清晰，有明确的管理维护单位，有专门规章制度，并建有完善的档案。建有礁体检查、水下监测和示范区功效评估等动态监控技术管理体系，保证海洋牧场功能正常发挥；能够通过生态环境监测、渔获物统计调查、摄影摄像、渔船作业记录调查和问卷调查等方式，评价分析海洋牧场建设对渔业生产、地区经济和生态环境的影响。休闲型海洋牧场还需落实安全生产责任制，具备完善的安全生产管理制度。